# Основные характеристики дозаторов ВДЭ для бетонных узлов.

| Наименование технических характеристик | Значения характеристик |
| --- | --- |
|  | ВДЭ-В-200 | ВДЭ-Ц-500 | ВДЭ-ИМ-1500 |
| Наибольший предел дозирования (НПД), кг | 200 | 500 | 1500 |
| Наименьший предел дозирования (НмПД), кг |  | 80 | 80 |
| Дискретность отсчета массы дозы, кг |  | 0,2 | 1 |
| Дискретность задания номинального значения массы дозы, кг |  | 0,2 | 1 |
| Предел допускаемого отклонения действительных значений масс дозы от среднего значения, % от номинального значения массы дозы: при первичной поверке в эксплуатации | 0,25 0,5 |
| Предел допускаемого отклонения среднего значения массы дозы от номинального значения при первичной поверке и в эксплуатации, % от номинального значения массы дозы | 0,125 |
| Класс точности по ГОСТ 10223 | 0,5 |
| Предел допускаемой погрешности весоизмерительного устройства в режиме статического нагружения, кг |  | 0,2 | 0,2 |
| Чувствительность весоизмерительного устройства, кг |  | 0,28 | 0,28 |
| Производительность, доз/ч | 150 |
| Диапазоны рабочих температур, С для дозатора для весового контроллера | -30…+40 +10…+40 |
| Относительная влажность при +20 С, % | Не более 80% |
| Параметры электрического питания: напряжение, В частота, Гц потребляемая мощность, не более, ВА | 187…242 49…51 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |  | 1400х1500х1600 |
| Масса дозатора, кг |  | 350 | 450 |
| Значение вероятности безотказной работы за 1000 часов, не менее | 0,94 |
| Полный средний срок службы, лет, не менее | 10 |