Основные технические характеристики.

Таблица 1

| Наименование характеристики | Модификация весов |
| --- | --- |
|  | ВП-А-С-30 | ВП-А-С-60 |
| 1. Наибольший предел взвешивания (НПВ), т | 30 | 60 |
| 2. Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 400 | 1000 |
| 3. Дискретность отсчета (d), кг | 20 | 20 |
| Наименование характеристики | Модификация весов |
|  | ВП-А-С-30 | ВП-А-С-60 |
| 4. Цена поверочного деления (е), кг | 20 | 20 |
| 5.Пределы допускаемой погрешности: при первичной поверке, кг при эксплуатации, кг в диапазоне от НмПВ до 500е в диапазоне от 500е до НПВ | ±20 ±20 ±20 | ±20 ±20 ±40 |
| 6. Класс точности по ГОСТ 29329 | III(средний) |
| 7.Параметры электрического питания: напряжение,В частота, Гц потребляемая мощность, ВА | 187..242 49...51 100 |
| 8. Пределы рабочих температур, °С для грузоприемного устройства для микропроцессорного прибора | -40...+4 0 -30...+40 |
| 9. Вероятность безотказной работы за 2000 часов | 0,95 |
| 10. Средний срок службы, лет | 8 |
| 11.Габаритные размерыГПУ, мм Исполнение1, N=1 Исполнение2, N=2 ИсполнениеЗ, N=3 | 6000X2960X350 12000X2960X350 18000X2960X350 |
| 12. Масса, не более, кг Исполнение1, N=1 Исполнение2, N=2 ИсполнениеЗ, N=3 | 3000 6000 9000 | 4000 8000 1200 |